| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Distr.: General 27 March 2010 Russian Original: English |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде |  |

Межправительственный комитет для ведения переговоров
по подготовке имеющего обязательную юридическую

силу глобального документа по ртути

Первая сессия

Стокгольм, 7-11 июня 2010 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

Подготовка имеющего обязательную юридическую 
силу глобального документа по ртути

Возможные затраты и выгоды, относящиеся к каждому из положений, перечисленных в пункте 27 решения 25/5 Совета управляющих

Записка секретариата

1.	На своем первом совещании, которое состоялось в Бангкоке 12-16 ноября 2007 года, Специальная рабочая группа открытого состава по ртути обсудила ряд стратегических целей и возможных мер по их достижению, которые перечислены в приложении I к докладу этого совещания (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6).  Также на этом совещании Рабочая группа просила секретариат провести межсессионную работу в области затрат и выгод, относящихся к каждой из стратегических целей, чтобы проинформировать Рабочую группу на ее втором совещании, которое состоялось 6-10 октября 2008 года в Найроби.  В ответ на эту просьбу секретариат подготовил доклад, приводимый в документе UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1, который представлял собой проект доклада, основанного на исследовании выбросов ртути, проведенном Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

2.	На своем совещании в Бангкоке, которое проходило с 19 по 23 октября 2009 года, Специальная рабочая группа открытого состава по подготовке к работе межправительственного комитета для ведения переговоров по ртути согласовала список информации, которую секретариат представит комитету на его первой сессии для содействия его работе.  Среди прочего, к секретариату была обращена просьба представить обновленный вариант доклада, который приводится в документе UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1.

3.	Секретариат соответственно подготовил обновленный вариант этого доклада, в котором рассматриваются возможные затраты и выгоды, относящиеся к каждому из положений, перечисленных в пункте 27 решения 25/5 Совета управляющих ЮНЕП.  Доклад включает установочное резюме и подробное изложение обсуждения.  Для удобства пользования исполнительное резюме воспроизведено в приложении к настоящей записке.  Полный текст доклада, включая как установочное резюме, так и подробное изложение обсуждения, приводится только на английском языке в качестве информационного документа с условным обозначением UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/8.  Исполнительное резюме и полный текст доклада распространяются без официального редактирования.

Приложение

Доклад о возможных затратах и выгодах, относящихся к каждому из положений, перечисленных в пункте 27 решения 25/5 Совета управляющих

Установочное резюме

1.	Ртуть является серьезным загрязнителем окружающей среды.  Этот загрязнитель токсичен, стоек, длительное время сохраняется в атмосфере и может переноситься в глобальном масштабе.  Чтобы уменьшить риски для окружающей среды и здоровья людей, на местном, региональном и глобальном уровнях требуются международные действия.

2.	В настоящем докладе представлена качественная оценка возможных затрат и выгод, относящихся к каждому из положений, отобранных для включения в приемлемый всеобъемлющий подход к решению проблемы ртути Советом управляющих в пункте 27 его решения 25/5.  Первоначально он был подготовлен, чтобы представить возможные затраты и выгоды, относящиеся к каждой из стратегических целей, определенных Специальной рабочей группой открытого состава по ртути на ее первом совещании, которое состоялось 12-16 ноября 2007 года.  Доклад был обновлен с учетом публикации нового доклада по выбросам, представленного Совету управляющих на его двадцать пятой сессии, которая состоялась в Найроби 16-20 февраля 2009 года.  Он также был реструктурирован, чтобы представить имеющуюся информацию в соответствии с вопросами, включенными во всеобъемлющий подход к решению проблемы ртути, как они изложены в пункте 27 решения 25/5 Совета управляющих.  В рамках этой структуры можно увидеть, что в ней имеется какая-то информация по мерам, которые могут быть разработаны по каждой из областей, указанных в решении 25/5.

3.	Затраты включают экономические затраты на внедрение необходимого оборудования или технических решений, а также на принятие других возможных мер по достижению сокращения выбросов ртути.  Затраты определяются как незначительные, средние и крупные исходя из максимальной стоимости мер по борьбе с загрязнением для конкретной стратегии, будь то технический ответ или другое средство решения проблемы.

4.	Выгоды от сокращения выбросов ртути включают экономические, экологические, здравоохранительные и социальные выгоды.  По ртути, поступающей в организм человека с пищей, выгоды оцениваются в 12 500 долл. США на 1 кг ртути.  По вдыхаемой ртути размер выгод находится в диапазоне 1,22-1,34 долл. США в расчете на 1 кг ртути.

5.	При проведении анализа затрат и выгод выгоды оцениваются исходя из действенности мер по сокращению количества высвобождающейся ртути, после чего они соотносятся с затратами.  Утверждения, касающиеся выгод от проведения тех или иных мероприятий, основываются на допущении о том, что выгоды являются крупными, если они превышают размер затрат как минимум в два раза.  Когда выгоды равны затратам или меньше затрат, делается допущение об их незначительности.  Средние выгоды находятся в промежутке между крупными и незначительными выгодами.

6.	Хотя оценке были подвергнуты все положения, которые должны быть рассмотрены на переговорах, детальная оценка была возможной лишь при наличии информации.  В частности, в этом докладе были довольно подробно рассмотрены затраты и выгоды, связанные с сокращением выбросов при сжигании угля.

7.	При оценке способов сокращения антропогенных выбросов ртути рассматривались технические и нетехнические меры.  Для сокращения выбросов ртути из антропогенных источников, где ртуть является побочным продуктом (например, электростанции, металлургические предприятия, цементные заводы и другие промышленные предприятия), в местах удаления отходов и на других объектах, где она используется, в наличии имеется ряд технических мер.  Эти меры различаются по эффективности борьбы с выбросами, затратам и экологическим выгодам от их реализации.  Очень часто выбросы ртути существенно снижаются благодаря оборудованию, применяемому для сокращения выбросов других загрязнителей.  Наилучшим примером является сокращение выбросов ртути за счет применения мер по обессериванию.

8.	При проведении анализа во внимание также принимался целый ряд эффективных нетехнических мер и методов предварительной очистки, которые могут быть применены для сокращения выбросов ртути, вызванных различными видами использования ртутьсодержащих продуктов.  К этим мерам относятся запрет на использование ртутьсодержащих продуктов и очистка сырьевых материалов перед их использованием (например, очистка угля).  Эти меры также включают варианты мер по энергосбережению, такие как введение энергетических налогов, информирование потребителей, рациональное использование энергии и повышение эффективности производства энергии за счет комбинированной выработки электричества и тепла на электростанциях, работающих на угле.

9.	Рассматриваемые в настоящем докладе затраты по сокращению выбросов ртути привязаны к экономическим затратам на внедрение необходимого оборудования или на принятие других необходимых мер по обеспечению сокращения выбросов.  Они включают инвестиционные затраты, а также эксплуатационные затраты и затраты на техническое обслуживание.

10.	Ниже в таблице 1 представлено резюме затрат и выгод, относящихся к ряду мероприятий, которые сгруппированы по положениям, изложенным в решении Совета управляющих.

Таблица 1:  Затраты и выгоды, связанные с сокращением выбросов ртути, при различных вариантах сокращения

| Вопросы, входящие в приемлемый и всеобъемлющий подход к решению проблемы ртути | Вариант сокращения | Затраты | Выгоды |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Сокращение поставок ртути и расширение потенциала для ее экологически обоснованного хранения | Сокращение поступления ртути при ее добыче и извлечении | Незначительные → средние | Крупные |
|  | Сокращение поступления ртути от выведенных из эксплуатации электролизеров и товарных и запасов | Незначительные → средние | Крупные |
| c) Сокращение спроса на ртуть, используемую в продуктах и процессах | Сокращение потребления ртути при производстве ВХМ и хлорщелочной продукции | Незначительные → крупные | Средние → крупные |
|  | Сокращение масштабов использования ртути в продуктах | Незначительные | Крупные |
|  | Сокращение выбросов, обусловленных зубоврачебной практикой | Незначительные → крупные | Средние |
| d) Сокращение международной торговли ртутью | Сокращение выбросов ртути при торговле ею | Незначительные | Крупные |
| e) Сокращение атмосферных выбросов ртути | Сокращение выбросов при использовании угля | Средние → крупные | Крупные |
|  | Кустарная и мелкомасштабная добыча золота | Незначительные → крупные | Незначи-тельные → крупные |
|  | Сокращение выбросов от производственных процессов | Средние → крупные | Средние → крупные |
| f) Урегулирование вопросов, касающихся ртутьсодержащих отходов и загрязненных участков | Сокращение объема образования отходов | Незначительные → крупные | Крупные |
|  | Поощрение раздельных сбора и очистки ртутьсодержащих отходов | Незначительные → средние | Крупные |
|  | Сокращение выбросов при удалении отходов | Средние → крупные | Крупные |
|  | Предотвращение ртутного заражения в результате растекания | Крупные | Средние → крупные |
|  | Контроль за зараженными объектами и их ремедиация | Незначительные → средние | Крупные |
| g) Расширение базы знаний благодаря повышению уровня осведомленности и обмену научной информацией | Расширение знаний на уровне государств | Незначительные → крупные | Крупные |
|  | Расширение знаний среди пользователей и потребителей | Незначительные | Крупные |

11.	Из этой таблицы можно увидеть, что затраты и выгоды существенно варьируются от сектора к сектору.

12.	Заключительный вывод по результатам описанной в докладе работы состоит в том, что инвестирование средств в сокращение выбросов ртути и снижение степени ее воздействия в будущем прежде всего ради улучшения здоровья людей и их общего благополучия, включая такие последствия, как ослабление потенциально негативного воздействия на уровень интеллекта и трудоспособность, приносит выгоды.  Меры, связанные с применением технических средств, например, внедрение установок для удаления ртути из дымовых газов на электростанциях, мусоросжигательных заводах и металлургических предприятиях, являются довольно дорогостоящими (средние и крупные затраты) по сравнению с такими нетехническими мерами, как проведение профилактических мероприятий, создание потенциала и поощрение мер по отделению ртутьсодержащих отходов от остальных отходов (незначительные и средние затраты).  Обе группы мер могут обеспечить крупные выгоды.  В зависимости от наличия ресурсов целесообразным являлось бы их параллельное применение.

__________________

# Footnotes

На протяжении всего настоящего доклада используется обменный курс 1 долл. США = 0,64 евро.