| 联合国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  |  | UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3 |
|  | 联合国 环境规划署 | Distr.: General 5 November 2015 Chinese Original: English |

拟定一项具有法律约束力的全球性汞问题文书

政府间谈判委员会

第七届会议

2016年3月10日–15日，约旦死海
临时议程*项目3 (b)

为筹备《关于汞的水俣公约》开始生效和缔约方大会第一次会议而开展的工作：按照《公约》的规定应当由缔约方大会第一次会议予以决定的事项

制定《公约》第8条所要求指导意见问题技术专家组的报告

关于各缔约方可依照第8条第2(b)款制定的标准的指导意见草案

秘书处的说明

秘书处谨随本说明附上空气排放技术专家组的工作成果，即UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6号文件述及的由专家组编写提交政府间谈判委员会的关于各缔约方可依照第8条第2(b)款制定的标准的指导意见草案。该指导意见草案原文照发，未经正式编辑。

附件

关于各缔约方可依照第8条第2(b)款制定的标准的指导意见

A.	导言

《关于汞的水俣公约》第8条针对排放问题。该条适用于通过对属于附件D所列来源类别的点源采取排放控制措施，以控制、及于可行时减少汞和汞化合物（通常表述为“总汞”）向大气的排放量。上述来源类别是：

- 燃煤发电厂

- 燃煤工业锅炉

- 有色金属生产中使用的冶炼和焙烧工艺

- 水泥熟料生产设施。

各缔约方必须控制相关来源的排放，第8条第2(b)段定义的“相关来源”是指属于附件D所列来源类别之一的某种来源。第2(b)段进一步规定如下：

缔约方可选择确立标准，以明确附件D所列某一来源类别所涵盖的相关来源，只要对于任何类别的上述标准包括该类别排放量至少为75%。

《公约》第8条第9(a)款呼吁缔约方大会尽快通过各缔约方可根据第2(b)款制定标准的指导意见。

B.	各缔约方可根据第2(b)款制定的标准

第8条第2(b)款允许缔约方选择确立标准，将其控制的属于某一点源类别的来源限定在某个范围内，但上述标准须包括该类别排放量的至少75%。认识到由于各种原因导致控制某些点源的难度可能较大，该选择权使缔约方在采用第8条规定时拥有一定灵活性 。

如果缔约方在考虑其选择控制的来源时使用该选择权，其可能需要编制涵盖属于附件D所列来源类别的所有点源的存量数据，可按设施逐一编制，或为较小来源（据估计属于不包括在第8条规定的相关来源之中的25%）编制汇总数据。缔约方还能够使用从根据第8条第7款编制的相关来源排放存量数据中获得的信息。

通过对属于附件D所列来源类别的每个点源进行排放评估编制排放存量，将帮助各缔约方决定是否控制特定点源，并验证不受控来源的总排放量不超过该来源类别全部排放量的25%。如下文所述，应当不断审查需受控来源以确保此项义务始终得到履行。

在决定是否控制属于某个来源类别的某个特定点源时，缔约方不妨考虑以下因素：

  - 设施的规模：例如，基于设施的投料量或产量（产能）；

  - 设施产生的汞排放量及此类排放所属来源类别的全部排放量；

  - 设施的预计寿命或设施内的控制技术；

  - 设施的地点；

  - 设施采取的任何其他排放控制措施，尤其是可能与含汞废气排放产生联合效益的措施。

在考虑设施规模时，缔约方可根据排放量占全国总排放量的比例，决定属于五个来源类别的小型设施并非第8条规定的相关来源，可免于遵守控制排放要求。上述考虑可能更适用于某些来源类别，如燃煤工业锅炉，因为其中可能有为小型设施服务的小型工业锅炉，其总体排放量并不大。

缔约方可决定，根据设施规模和产量确立控制阈值是适当做法。其依据的考量可能是设施的物理规模、设施的投料量，或设施的产量水平，取决于缔约方认为最适合的因素。缔约方采用此种方法需要足够的排放量资料，以确保达到占来源类别总排放量75%的阈值水平。

在考虑设施的预计寿命时，缔约方可在成本效益分析的基础之上决定对一个接近寿命完结的设施施加控制措施并非经济有效，但该设施及缔约方选择不加以控制的其他设施占来源类别总排放量的比例须低于25%。然后，缔约方可酌情决定其认为合适的时间跨度和适当的截止日。上述标准较适合于在刚开始执行《公约》规定的措施时作出决定。

设施的地点可能影响到可实施的控制技术类型，因为可能难以将某些控制技术设备运输到偏远地点，以及某些技术可能并不适合于诸如缺少良好可靠的供水条件的地点。可能还有其他因素与偏远设施的其他污染控制要求相关，例如：颗粒物控制的实施可能不太严格。

在某一设施实施任何其他污染控制措施可能导致缔约方决定，其已在多污染物控制战略之下控制了汞减排。不过，各缔约方还不妨考虑已存在污染控制机制但属于“非受控”设施类别的设施，如果其认为履行第8条第6款规定的缔约方须采取各项措施在逐步减排方面实现合理进展的义务有难度。

C.	审查第8条第2(b)款的应用情况

利用第8条第2(b)款所述的选择权确定属于附件D所列某一来源类别的各种来源（只要上述标准包括该类别排放量的至少75%）并非一劳永逸的决定。各缔约方采取的控制排放的措施，以及新设施的建设可能逐步改变每种来源所占排放量百分比。这导致可能需要重新评估某一来源类别中需受控的各种来源。

# Footnotes

* UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1。

关于编制排放存量的指导意见可查阅另外的指导文件。